## Slide 1: Keselamatan dan Kenyamanan duduk di Depan Komputer
SAFETY MOMENT

## Slide 2
Gunakan kursi yang baik dengan penyangga punggung dan dudukan yang bisa diatur
Posisi layar monitor adalah minimal sejajar atau sedikit dibawah garis penglihatan mata (eye level).
Tidak boleh ada silau pada layar monitor
Jarak tempat duduk adalah satu lengan dari monitor atau lebih
Aturlah tinggi tempat duduk agar paha anda paralel dengan lantai sehingga sirkulasi darah lancar. Usahakan kaki anda bertumpu pada lantai atau foot rest
Apabila anda sedang menyalin dokumen, letakkan selalu dokumen di depan anda (sejajar dengan monitor) pada sudut baca yang natural untuk menghindari otot pegal karena menoleh. Jangan lupa beri penerangan yang cukup pada dokumen

## Slide 3
Dalam menggunakan keyboard, mouse dan input device, jaga lengan bawah anda paralel dengan lantai dan sudut siku pada 90 atau 110 derajat untuk sirkulasi darah yang baik dan tidak ada tegangan pada otot
Jaga pergelangan anda datar dan lurus. Relaksasi bahu anda
Lengan dan siku relaksa, dekat dengan tubuh.
Monitor dan keyboard terletak di depan kita.
Usahakan CPU jangan sampai menghalangi keleluasaan posisi kaki
Sering-seringlah beristirahat sejenak untuk mengurangi rasa pegal. Istirahatkan mata dengan aturan 20/20/20. Setiap 20 menit gunakan 20 detik untuk melihat jarak 20 kaki. Sering-seringlah mengubah postur. Bangkit dan bergeraklah! Selingi pekerjaan harian anda sehingga anda tidak duduk dalam waktu lama.